LEXUS LX570

Обход штатного иммобилайзера происходит по сигналам IMO, IMI. Данные сигналы проходят через переходной разъём EA3 за бардачком пассажира. Подключение сигнализации или дистанционного запуска делается с использованием

выходов  ACC, IGN, ST. Эти сигналы берутся у блока MAIN BODY ECU (слева от рулевой колонки) и обозначаются ACCD, IG1D, IG2D, STR. Сигналы управляют силовыми реле и являются слаботочными плюсовыми.